## Slide 1
动手学深度学习
8. 数值稳定性，激活函数 和 硬件
中文教材：zh.d2l.ai
英文教材：www.d2l.ai
教学视频：https://courses.d2l.ai/berkeley-stat-157/units/dropout.html

## Slide 2: 概要
数值稳定性
  梯度爆炸
  梯度消失
稳定模型训练
  权重初始化
激活函数
硬件

## Slide 3: 数值稳定性
Wikipedia

## Slide 4: 神经网络的梯度
考虑具有 d 层的神经网络
计算损失 的梯度
d-t 矩阵相乘

## Slide 5: 深度神经网络的两个问题
梯度爆炸
梯度消失

## Slide 6: 例子： MLP
假设现有一个MLP（为简单而没有偏差参数）

## Slide 7: 梯度爆炸
使用 ReLU 作为激活函数
为来自的元素
  当 很大时，可产生很大的值

## Slide 8: 梯度爆炸的问题
梯度值超出范围：无穷大值
  严重的使用 16 位浮点
    范围：[6e-5 , 6e4]
对学习率（LR）敏感
  不够小的 LR -> 更大的权重 -> 更大的梯度
  太小的 LR -> 模型训练没有进展
  可能需要在训练期间大幅改变 LR

## Slide 9: 梯度消失
使用sigmoid作为激活函数
Small gradients
Small gradients

## Slide 10: 梯度消失
使用sigmoid作为激活函数
是 t 个较小值的乘积

## Slide 11: 梯度消失的问题
梯度值趋近为0的渐变
  16位浮点（梯度值小于 2−24 ≈ 5.96 × 10−8 即为0）
训练没有进展
  无论如何选择学习率（LR）
底层训练基本无效
  只有顶层训练有效
  使网络更深可能并没有更好

## Slide 12: 稳定模型训练

## Slide 13: 稳定模型训练
目标：确保渐变值在适当的范围内
  例如 在 [1e-6,1e3] 之间
改变神经网络框架结构（乘法 -> 加）
  ResNet，LSTM
归一化
  批量归一化，渐变修剪
适当的权重初始化和激活函数

## Slide 14: 权重初始化
使用适当范围内的随机值初始化权重
训练的开始容易受到数值不稳定性的影响
  远离最优点的表面可能很复杂
  接近最优点的表面可能更平坦
根据 初始化的小网络很有效，但不保证对深度神经网络也有效
接近最优点
随机起始点

## Slide 15: 每层神经网络的常数方差
将每层的输出和梯度看成随机变量
使每层的输出的均值和方差相同，类似于梯度
正向
反向
a 和 b 都是常数

## Slide 16: 例子： MLP
假设：
i.i.d ，
与 是独立的
激活：用 ，

## Slide 17
正向方差

## Slide 18: 反向均值和方差
同正向分析：

## Slide 19: Xavier 初始化
满足 和 是冲突的
Xavier 初始化
  正态分布
  统一分配
    方差是
适应权重形状，特别是在 变化时

## Slide 20: 激活函数

## Slide 21: 简单的线性激活函数
假设

## Slide 22: 反向
假设

## Slide 23: 回顾激活函数
通过 Taylor 展开式
用以下方法“纠正”sigmoid：

## Slide 24: 深度学习之硬件
(articleshub360.com)

## Slide 25: GPU
DDR4
32 GB
Nvidia Titan X
12 TFLOPS
16 GB
Intel i7
0.15 TFLOPS

## Slide 26: Intel i7-6700K
4 个物理核
每个核
  64 KB 一级（L1）缓存
  256 KB 二级（L2）缓存
共享 8 MB 三级（L3）缓存
主内存为30 GB/s

## Slide 27: 提高CPU利用率 – 一
在计算 a + b 之前，需要先准备数据
  主存 - > L3 - > L2 - > L1 - > 寄存器
  L1 高速缓存参考时间：0.5 ns
  L2 缓存参考时间 7 ns（14 x L1）
  主存储器参考时间 100ns（200 x L1）
改善时间和空间记忆局部性
  时间：重用数据，因此我们将它们保留在缓存中
  空间：读取数据顺序，以便我们可以预取数据

## Slide 28: 案例分析
对于存储在 raw-major 中的矩阵，访问每列比访问每行要慢
  CPU每次读取64个字节（高速缓存行）
  在需要时，CPU“智能”提前读取下一个缓存行

## Slide 29: 提高CPU利用率 -- 二
服务器CPU可能有几十个核心
  EC2 P3.16xlarge：2个Intel Xeon CPU，共32个物理内核
并行化以使用所有核心
  由于共享寄存器，超线程（Hyper-threading）可能无济于事

## Slide 30: 案例分析
Python 中 Case A 比右边 Case B 慢
Case A 发出 n 次调用，每次调用都需要“开销”（例如几微秒）
Case B 更容易被C ++运算符并行化
Case A: for i in range(len(a)):
c[i] = a[i] + b[i]
Case B: c = a + b
#pragma omp for
for (i=0; i<a.size(); i++) {
c[i] = a[i] + b[i]
}

## Slide 31: Nvidia Titan X (Pascal)
2584个核
每个核多个算术单位
3MB二级缓存
480 GB / s内存带宽

## Slide 32: 提高GPU利用率
并行
  使用数以千计的线程（thread）
记忆局部性
  简单的缓存架构和小缓存容量
简单的流量调节器
  支持有限
  同步性较大

## Slide 33: 如何购买 GPUs
每个系列都改进了前一个系列
  购买最新系列
每一系列中：价格与 功效成线性关系

## Slide 34: CPU 与 GPU
# 核 | 6 / 64 | 2K / 4K
每秒浮点运算百亿次数（TFLOPS） | 0.2 / 1 | 10 / 100
内存大小 | 32 GB / 1 TB | 16 GB / 32 GB
内存带宽 | 30 GB/s / 100 GB/s | 400 GB/s / 1 TB/s
控制流（Control flow） | Strong | Weak
Typical / High End

## Slide 35: CPU/GPU 带宽
30 GB/s
PCIe 3.0 16x: 16 GB/s
480 GB/s
不要经常在GPU和CPU之间复制数据
  有限的PCIe带宽
  分布式系统的同步开销

## Slide 36: CPUs 与 GPUs
CPU
  桌面 / 服务器：AMD
  Edge: ARM
GPU
  桌面 / 服务器 GPU: AMD, Intel
  Edge: ARM, Qualcomm

## Slide 37: CPU/GPU 上编程
CPU：C++ 或任何其他高性能语言
  成熟的编译器，性能有保证
GPU
  Nvidia的CUDA
    丰富的功能，成熟的编译器和驱动程序
  OpenCL
    不同芯片供应商的质量参差不齐

## Slide 38: 更有前景的硬件

## Slide 39
Qualcomm Snapdragon 845

## Slide 40: 数字信号处理器
专为数字处理算法而设计
  点积，卷积，FFT
低功耗和高性能
  比移动GPU快5倍，耗电量更少
VLIW：非常长的指令字
  数百次乘法累加在一条指令中
  难以编程和调试
    编译器工具链质量因芯片供应商而异

## Slide 41: 现场可编程门阵列（FPGA）
包含大量可编程逻辑块和可重配置互连
可以配置为执行复杂的功能
  常用语言：VHDL和Verilog
比通用硬件效率更高
工具链的质量各不相同
每次“编译”可能需要几个小时

## Slide 42: AI ASIC
深度学习的热门话题
每家大公司都在制造他们的芯片（英特尔，高通，谷歌，亚马逊，Facebook，...）
Google TPU 是具有里程碑意义的芯片
  匹配高端 Nvidia GPU 的性能，但便宜 10x-100x
  广泛部署在谷歌
  核心是一个收缩阵列

## Slide 43: 收缩阵列
一系列处理元素（PE）
擅长执行 “矩阵x矩阵” 乘法
相对容易/更便宜的建设
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
输入
输出

## Slide 44: 具有脉动阵列的矩阵乘法
w11
w12
w13
w21
w22
w23
w31
w32
w33
时间步 0
x11
x12
0
x21
x22
x31
x32
0
0
3x2 3x3 3x2

## Slide 45: 具有脉动阵列的矩阵乘法
x11w11
0 * w12
0 * w13
w21
w22
w23
w31
w32
w33
时间步 1
x12
x21
x22
x31
x32
0
3x2 3x3 3x2
输入左移

## Slide 46: 具有脉动阵列的矩阵乘法
x12w11
x11 w12
+ x11 w21
w13
x11 w21
w22
w23
w31
w32
w33
时间步 2
x22
x31
x32
3x2 3x3 3x2
输出下移
输入左移

## Slide 47: 具有脉动阵列的矩阵乘法
x22 w12
+ x12 w11
x31 w13
+ x21 w12
+ x11 w11
x12 w21
x21 w22
+ x11 w21
w23
x11w31
w32
w33
时间步 3
x32
3x2 3x3 3x2
输入左移
输出下移

## Slide 48: 具有脉动阵列的矩阵乘法
x32 w13
+ x22 w12
+ x12 w11
x22 w22 + x12 w21
x31 w23
+ x21 w22
+ x11 w21
x12w31
x21w32+ x11w31
w33
时间步 4
3x2 3x3 3x2
y11

## Slide 49: 具有脉动阵列的矩阵乘法
y12
x32w23+ x22w22+x12w21
x22w22+ x12w31
y11
y21
x31w23+ x21w22+x11w21
3x2 3x3 3x2
时间步 5

## Slide 50: 具有脉动阵列的矩阵乘法
y12
y11
y21
x33w23+ x23w22+x13w21
y22
y22
3x2 3x3 3x2
时间步 6

## Slide 51: 具有脉动阵列的矩阵乘法
y12
y11
y21
y22
y31
y32
3x2 3x3 3x2
时间步 7

## Slide 52: 脉动阵列（Systolic Array）
对于通用尺寸矩阵乘法，切割和填充输入以匹配脉动阵列（SA）尺寸
批量输入可降低延迟成本
ASIC 还有其他专用组件用于其他操作，例如sigmoid

## Slide 53
性能和功效
灵活性和易用性

## Slide 54: 总结
数值稳定性
  梯度爆炸
  梯度消失
稳定模型训练
  权重初始化
激活函数
硬件